## Slide 1
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERI CIVIL
PROGRAMA: CORRECCION DE ERRORES
POR: JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA

## Slide 2: CORRECCION DE ERRORES
Este programa calcula la corrección de las longitudes tomadas en campo, ya sean por horizontalidad, por tensión, por temperatura, por coeficiente de dilatación térmica, por catenaria, y luego da la distancia medida, ya corregida por todos los aspectos.
PARA UNA MEJOR EXPLICACION, SE REALIZARÁ UN EJEMPLO.
EJM. Se tiene una longitud medida con los siguientes datos:
longitud medida = 342.448 m, sobre una acera con pendiente de 2.5 %, la tensión aplicada a la wincha es de 4 Kgs, y la temperatura media observada de 32 º C, y se ve que es 2 cm mas corta la wincha cuando es de 4 Kgs la tensión, sabiendo que la wincha es de 25 m. , ¿cual es la DISTANCIA VERDADERA DE LA MEDICIÓN?

## Slide 3: SOLUCION AL EJEMPLO:
Primero se va a presionar el programa, luego pide el ingreso de la longitud medida.
siendo 342.448.
Enter, luego pide longitud verdadera, y longitud deformada, en este caso la verdadera es 25m, y la deformada según lo indicado en el ejemplo, que es 2 cm, menos, 24.98 m.

## Slide 4
Enter, ahora pide una corrección por horizontabilidad, si hubiera escoger sí, de lo contrario, no. Para el ejemplo consideramos si 1.
Ahora pide si se va a corregir por (h) con referente a el desnivel que se tiene de la pendiente, o con %P, referente a la pendiente con que se cuenta, escogeremos la 2, porque el ejemplo nos da este dato.
Entonces ingresar este dato que es 2.5 %, lo cual se pondrá en el programa.
Y enter.

## Slide 5
Ahora el programa calcula y da el resultado.
En lo cual se ve H=8.5585, que es la diferencia de altura existente, en lo largo de la acera., enter.
y nos da el resultado de CH corrección por horizontalidad. Enter.
Nos pide si hay corrección por tensión. En este caso no hay en el problema entonces  2. Enter, y nos pide por temperatura, si existe. Enter.
Ingresar los datos To= temperatura a que está calibrada la wincha,(fabrica), y T, la temperatura a que se somete, (clima). Enter.

## Slide 6
Ingrese el coeficiente de dilatación térmica si el problema te dá este dato, entonces 1 si, si no da el problema, como es el caso, entonces 2 no. Enter .
Y nos dará la corrección por temperatura.
Ahora, enter, y por catenaria, si tiene o no, en este caso no tiene, porque la cinta está apoyada. Enter
Y finalmente nos dará la longitud total corregida, como se observa es: 342.1164 m, con respecto a lo tomado al inicio que era : 342.448, lo que quiere decir que se ha corregido una diferencia de 0.3316 cm. De error